Ecocleaner OÜ jäätmeterminali lõhnaainete hajumisarvutused

Töö koostaja:

Erik Teinemaa, Ph.D.

Tallinn 2009

Sissejuhatus

Töö eesmärgiks oli teostada Ecocleaner OÜ saasteallikatest väljuvate lõhnaainete hajumisarvutused ja arvutada välja lõhnainete leviku ulatus ja lõhnatundide esinemissagedus ettevõtte tootmisterritooriumiga piirnevatel maaüksustel.

Saasteallikad

Joonis 1	Ecocleaner OÜ Sangaste jäätmeterminale eskiis (1- kompostimisplats; 2 – aun, 3 – vastuvõtuhall; 4- sorteerimise, sõelumise ja vaheladustamise ala)

Joonis 2	Saasteallikate asukohad V-1 kuni V-8

Joonis 3	Saasteallikate asukohad V-1 kuni V-9

Kompostimisaunad

Saasteallikate tähis: V-1 kuni V-6

- Auna laius 10 m

- Auna pikkus 79 m

- Auna pealispinna kõrgus 3 m

- Hetkeline heitkogus auna kohta 91,75 LÜ/s

Vastuvõtuhallid

Saasteallikate tähis V-7 ja V-8

- kõrgus 6 m

- korstna läbimõõt 110 mm.

- Mahtkiirus 2,3 m3/s

- Hetkeline heitkogus 5,77 LÜ/s

- Hetkeline heitkogus ilma biofiltrita 26,34 LÜ/s

Kompostimisplatsid

Saasteallika tähis V-9

- Laius 92

- Pikkus 87,5 m

- Pindala 8050 m2

- Hetkeline heitkogus 518,96 LÜ/s

Hajumisarvutused

Lõhnaainete hajumisarvutustes kasutati Austal2000G hajumismudelit. Sisendandmetena kasutati Külitse meteomasti 2008 a. meteoroloogilisi parameetreid, Maa-ameti X-GIS aluskaarte ja eelmises punktis kirjeldatud emissiooniandmeid.

Joonisel 4 on toodud lõhnatundide esinemissagedus saasteallikate V-1 kuni V-8 koosmõjul kui toimivad saasteallikatele V-7 ja V-8 paigaldatud biofiltrid.

Joonisel 5 on toodud lõhnatundide esinemissagedus saasteallikate V-1, V-2, V-3 ja V-7 koosmõjul kui toimivad saasteallikale V-7 paigaldatud biofilter.

Joonisel 6 on toodud lõhnatundide esinemissagedus saasteallikate V-1 kuni V-9 koosmõjul kui toimivad saasteallikatele V-7 ja V-8 paigaldatud biofiltrid.

Joonis 4	Lõhnatundide esinemissagedus Ecocleaner OÜ saasteallikate V-1 kuni V-8 koosmõjul

Joonis 5	Lõhnatundide esinemissagedus kui toimivad saasteallikad V-1, V-2, V-3 ja V-7

Joonis 6	Lõhnatundide esinemissagedus kui toimivad saasteallikad V-1 kuni V-9

# Text boxes

1

2

2

2

2

2

2

4

3

2